Tczew, dnia 30.04.2013 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.11.3.2013

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Tczewie”.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

w Rozdziale 6 SIWZ „Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania                     i odbioru robót budowlanych zwane również specyfikacjami technicznymi” usuwa się jedną „Książkę przedmiarów – remont fundamentów i elewacji”, która została omyłkowo powielona.

W załączeniu poprawna „Książka przedmiarów – remont fundamentów i elewacji”.

- Terminy składania i otwarcia ofert, tj. terminy określone w pkt 7.10, 8.1, 8.3 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, a także godziny pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisała:

mgr Eugenia Eron

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - REMONT FUNDAMENTÓW I ELEWACJI

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FUNDAMENTY |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0306-02 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I II) [8.6+5.51*1.2*1.7 | m3 m3 | 28.764 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.764 |
| 2 d.1 | KNNR 3 0201-03 | Podbicie betonem o grub.do 60 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km [8.6+5.51*0.6*0.7 | m3 m3 | 5.922 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.922 |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0619-01 | Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych-OCZYSZCZENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH [8.6+5.51*1 | m2 m2 | 14.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.100 |
| 4 d.1 | KNR-W 2-02 0608-10 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej [8.6+5.51*1.7 | m2 m2 | 23.970 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.970 |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 0603-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa [8.6+5.51*1.7 | m2 m2 | 23.970 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.970 |
| 6 d.1 | KNR-W 2-02 0603-06 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i nast. warstwa [8.6+5.51*1.7 | m2 m2 | 23.970 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.970 |
| 2 | ELEWACJA |
| 7 d.2 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 8.6*9.8+5.5*3 | m2 m2 | 100.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.780 |
| 8 d.2 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 8.6*9.8+5.5*3+23.97 | m2 m2 | 124.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124.750 |
| 9 d.2 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 8.6*9.8+5.5*3 | m2 m2 | 100.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.780 |
| 10 d.2 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 8.6*9.8+5.5*3+23.97 | m2 m2 | 124.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124.750 |
| 11 d.2 | KNR 0-17 2609-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 9+6+6+10 | m m | 31.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.000 |
| 12 d.2 | KNR 0-17 0926-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 81 | m2 m2 | 81.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.000 |
| 13 d.2 | KNR 0-17 0926-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 100.78 | m2 m2 | 100.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.780 |
| 14 d.2 | KNR-W 2-02 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 100.78 | m2 m2 | 100.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.780 |
| 15 d.2 | KNR-W 4-01 0540-02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej 8.6*0.5 | m2 m2 | 4.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.300 |
| 3 | IZOLACJA POZIOMA |
| 16 d.3 | KNR-W 4-01 0633-01 | Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 41 cm 86*2 | otw. otw. | 172.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 172.000 |