Tczew, dnia  13.03.2015 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83 - 110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.7.2.2015

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Dostawę samochodu osobowego dla Gminy Miejskiej w Tczewie’’

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Dotyczy zmiany Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 1.1 ppkt 19) Instrukcji dla Wykonawców SIWZ oraz poz. 19 Formularza Nr 2 „Opisu parametrów technicznych oferowanego samochodu” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ – Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia z:

,,Rozstaw osi min 3125 mm’’.

na zapis o brzmieniu:

,,Rozstaw osi min 3122 mm’’.

II. UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż terminy określone w pkt 8.10, 9.1 i 9.3 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, tj. terminy składania i otwarcia ofert – pozostają bez zmian.

III. Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków.

W załączeniu:

- Obowiązujący na dzień składania i otwarcia ofert Formularz Nr 2 „Opis parametrów technicznych oferowanego samochodu” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ z uwzględnioną zmianą.

Podpisał:

Prezydent Miasta

MIROSŁAW POBŁOCKI

Zatwierdziła:

Z-ca Naczelnika Wydziału

Zamówień Publicznych

mgr inż. Anna Mielnik

2. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SAMOCHODU

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowego dla Gminy Miejskiej w Tczewie” oświadczam, że oferowany samochód odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i posiada następujące parametry techniczne:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego samochodu (wpisać TAK, jeśli samochód spełnia wymagany parametr oraz w przypadku, gdy w kolumnie „Wymagane parametry techniczne” podano max. lub min. parametr należy wpisać konkretny parametr oferowanego samochodu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji – 2014 |  |
| 2. | Całkowita masa do 2,900 ton |  |
| 3. | Typ: przystosowany do przewozu 8 osób (z kierowcą) – trzy rzędy niezależnych foteli każdy z regulacją kąta pochylenia oparcia, niezależny fotel dla pasażera obok kierowcy |  |
| 4. | Rodzaj napędu: napędzane 2 przednie koła jezdne |  |
| 5. | Całkowicie oszklony |  |
| 6. | Fabryczna homologacja |  |
| 7. | Kolor nadwozia: srebrny metalizowany |  |
| 8. | Fotel kierowcy z podłokietnikami i regulacją wysokości i regulowanym zagłówkiem |  |
| 9. | Wyjmowany trzeci rząd siedzeń |  |
| 10. | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwienia i regulowane zagłówki |  |
| 11. | Lakierowane zderzaki w kolorze nadwozia |  |
| 12. | Sygnalizacja niezapiętych pasów |  |
| 13. | Czujnik deszczu |  |
| 14. | Czujnik zmierzchu |  |
| 15. | Nadwozie 4-ro drzwiowe (2x drzwi, drzwi boczne przesuwne z prawej strony, klapa tylna podnoszona do góry z szybą atermiczną i wycieraczką). |  |
| 16. | Całkowita długość pojazdu max 5200 mm |  |
| 17. | Całkowita wysokość samochodu max 1999 mm |  |
| 18. | Wysokość w przedziale osobowym: min 1300 mm |  |
| 19. | Rozstaw osi min 3122 mm |  |
| 20. | Silnik z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany |  |
| 21. | Pojemność silnika maksymalnie 2000 cm3 |  |
| 22. | Moc min 160 KM |  |
| 23. | Norma emisji spalin min. EURO 5 |  |
| 24. | Skrzynia biegów manualna, 6 biegów do przodu + wsteczny |  |
| 25. | Zawieszenie przednie niezależne, zawieszenie tylne – belka skrętna |  |
| 26. | Hamulce tarczowe wentylowane z przodu |  |
| 27. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym rozdziałem siły hamowania ABS z ABD |  |
| 28. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP |  |
| 29. | Tempomat |  |
| 30. | Minimum dwie poduszki powietrzne |  |
| 31. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 32. | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 33. | Fabryczny centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 34. | Radio fabryczne z min. 4 głośnikami CD+MP3+USB sterowane w kierownicy |  |
| 35. | Zabezpieczenie przed kradzieżą – immobiliser |  |
| 36. | Auto-alarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe |  |
| 37. | Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie |  |
| 38. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane |  |
| 39. | Dodatkowe gniazdo zasilające 12V w tylnej części kabiny |  |
| 40. | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa |  |
| 41. | Rozprowadzona klimatyzacja w 3 rzędzie siedzeń |  |
| 42. | Ogrzewacz WEBASTO |  |
| 43. | Dysza nawiewu powietrza dla pasażerów tylnych siedzeń |  |
| 44. | Światła przeciwmgielne tył/przód |  |
| 45. | Niezależnie otwierana szyba w 2 rzędzie siedzeń |  |
| 46. | Felgi aluminiowe 16`` |  |
| 47. | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 48. | Gaśnica, trójkąt, kamizelka, apteczka |  |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy